## Slide 1
目次的なものを入れる（中原）
機能分析・ドメイン分析
１
コースは複数存在する
私たちの捉えるコースはインコース・アウトコースの２種類に限りません。コースは区間により構成されているものであり、区間が変わればコースも変わると考えます。したがって、区間の分け方が変われば区間の種類は変わり、それら区間の組み合わせの数だけコースは存在します。
＜例＞ 左記図１の場合
アウトコースは以下３区間のコースと捉えます。
・スタートから新ショートカット前まで（区間A）
・新ショートカット（区間B）
・新ショートカット後からゴールまで（区間C）
インコースは以下１区間のコースと捉えます。
・スタートからゴールまで（区間D）
区間の分け方や組み合わせが変わればコースも増えます。
■コースとは
コース上で共通の特徴をもつ場所を１つの区間と捉えると、コースは区間の集まったものと言えます。
・「コース」は「区間」の集合である
■走行とは
走行体は走行することによりコースを移動していきますが、その際、走行を決めるのは、コースを構成する区間であり、それぞれの区間に合わせた走行が行われます。
・「区間」によって「走行」が決まる
■走行体にとってコースとは
コースが区間の集合であることから、区間の組み合わせによりコースは複数存在します。（詳しくは、右記述の「コースは複数存在する」を参照ください。）
・「走行体」にとって「コース」は複数存在する
以上の内容を踏まえ、ドメインモデルは右のようになりました。
<図１>コースと区間の捉え方一例。
（区間A）
（区間B）
（区間C）
（区間D）
機能分析・ドメイン分析の方針
ＥＴロボコンの競技では、コース上を走行体が走ります。コースには直線、カーブ、坂道、難所のように様々な特徴を持った場所が混在しており、走行体はそれぞれの場所に合わせ、走り方を変えながらゴールを目指します。それはつまり、コースという要素が走行体の動きに強く影響を与えていることを意味し、走行体のシステムにとって一番重要な要素は「コース」であると言えます。
そこで私たちは、 「コース」を基点として分析を進めることにしました。
田町レーシング
ユースケース名 | コースを設定する
概要 | 走行するコースを設定する
アクター | 競技者
事前条件 | なし
トリガー | 「キャリブレーションする」ユースケースの終了
基本フロー | ①システムはコース設定画面を表示する ②アクターは走行するコースを選択する ③システムはコース設定画面を更新する ④アクターは走行するコースを決定する ⑤当ユースケースを終了する
事後条件 | 走行するコースが設定されている
備考 | ・コース設定画面にはコース名を表示する ・デフォルトのコースで良い場合、 基本フローの②と③は省略する ・コースの選択にはRUNボタンを使用する ・コースの決定にはENTRボタンを使用する
ユースケース名 | キャリブレーションする
概要 | トラック上の色の輝度を測定し設定する
アクター | 競技者
事前条件 | 光センサが点灯していること
トリガー | プログラムの起動
基本フロー | ①システムは現在の色の輝度を測定し表示する ②アクターは色の輝度を決定する ③システムは色の輝度を保存する ※設定したい色ごとに①②③を繰り返す ④システムは設定した色の輝度を表示する ⑤当ユースケースを終了する
事後条件 | 色の輝度が設定されている
備考 | ・輝度の決定にはタッチセンサを使用する ・アクタが決定するまで100ミリ秒周期で 基本フロー①の表示を更新する
ユースケース名 | コースを走行する
概要 | 設定されたコースを走行する
アクター | 競技者
事前条件 | ・走行するコースが設定されていること ・走行体がスタート位置の黒いライン上に直立した 状態で置かれていること
トリガー | 「コースを設定する」ユースケースの終了
基本フロー | ①システムは走行開始画面を表示する ②アクターは走行開始を指示する ③システムは区間に対応した走行を行う ④システムは区間終了を検知したら区間に対応した 走行を終了する ⑤システムは次の区間に切り替える ※③④⑤を繰り返す
事後条件 | 設定したコースの全区間の走行が完了している
備考 | 走行開始の指示にはタッチセンサを使用する
ドメイン分析
機能分析
ドメインモデル

## Slide 2
クラス | 責務
走行体 | システム動作の起点となる
UI | アクタとシステムの間で情報をやり取りする
色 | トラック上の色に対応する輝度を測定し保持しておく
コースリスト | 複数あるコースをまとめ、扱いやすい形で提供する
コース | 構成する区間の組み合わせと順序を知っており、順番に区間を辿る
区間 | 終わり（端点）に達するまで移動（走行）を続ける
走行 | 区間内の移動を実現する
バランサ | 倒立状態を保つ
端点検知 | 区間の終わりを判断する
各デバイス群 | デバイスの状態や使い方を知っており、扱いやすい形で提供する
構造分析
２
構造分析の方針
ドメインモデルを軸にユースケースを満たすために必要なクラスの抽出を行いました。その際、理解のしやすさを考慮したシンプルな責務分担を目指すため、私たちは責務の明示を行いながら分析を進めました。
それぞれのクラス責務がシンプルな言葉で表現されているかを意識することで、シンプルな責務を保つよう努めました。
クラス責務の明示を行いながら徐々に基本構造を洗練していきました。その結果、ドメインモデルで抽出したクラスに加え、新たにUI、色、コースリスト、バランサ、端点検知といったクラス、および各デバイスを扱うためのクラスを抽出しました。
トレジャーハント部分の構成例を示します。
洗練
田町レーシング
基本構造
詳細構造
オブジェクト構成例
５枚目
４枚目

## Slide 3
振る舞い分析の方針
競技者の要求を満たしたシステムであることを保証するために、構造分析で得られたクラス構造で、システムの機能が満たされることを検証しました。
振る舞い分析
３
田町レーシング
コースを走行する
コースを設定する
キャリブレーションする
検証ポイント
■キャリブレーションする
・輝度を測定し、アクタが指定したタイミングで、
システムに保存できること。
■コースを設定する
・複数の「コース」の中から、走行する「コース」を
１つ設定できること。
■コースを走行する
・走行開始を指示する（タッチセンサ押下する）
ことで、コースの走行が開始されること。
・走行開始後は、「区間」に応じて「走行」と
「端点検知」が順に呼び出されること。
・前の区間が終了したら次の区間が呼び
出されること

## Slide 4
難所攻略（トレジャーハント・ツインループ）
４
順番 | 区間 | 走りの説明
① | ライン合流前 | 黒ラインのループ合流まで左エッジを走ります。 ※このとき、ループ合流での輝度変化を大きく 出すために白に近い目標輝度設定で走ります。
② | 合流後突き抜け | 一定距離左カーブし、ループの内側に移ります。
③ | ループ | ループ一周分、左エッジを走ります。
④ | ループ後突き抜け | 一定距離右カーブし、ループの外側に移ります。
順番 | 区間 | 走りの説明
① | 行き止まり前 | 黒ラインの行き止まりまで右エッジを走ります。 ※このとき、行き止まりでの輝度変化を大きく 出すために黒に近い目標輝度設定で走ります。
② | 行き止まり後ブランク | 左にカーブしながら緑部分に進入します。
③ | 緑エッジ | 緑部分の角まで左エッジを走ります。 ※このとき、角での輝度変化を大きく出すため に緑に近い目標輝度設定で走ります。
④ | 緑エッジ後ブランク | 右にカーブしながら黒ラインに進入します。
⑤ | ライン突き抜け | 一定距離直進し、黒ラインの左エッジに移ります。
光センサによって測定された輝度の変化率に着目し、そのばらつきの大きさが指定された閾値を超えるかどうかを検知します。
検知のしかたは分散の考え方をベースにしており、輝度の変化の方向を識別できるように、変化率を３乗（以降、輝度変化強度と呼ぶ）することで符号を残すようにしています。
区間の組み合わせを変えることで、走り方を
柔軟に変更できます。
攻略の方針
ボーナスポイントを有効に活かすため、時間的なロスが小さく確実性の高い走りを目指しました。
検知
ワンループ
■行き止まり時の輝度変化検知
■合流時の輝度変化検知
行き止まりを引き返さないことで時間的ロスを抑えます。
シルベスター・★ローンのごとく、緑やラインに飛び移りながら走ります。
確実にぶつかる（検知できる）2つ目のループのみを通過します。
パラメトリック図（SysML）によって、クラス図では表現できなかった
属性間の制約を可視化できます。
田町レーシング
1
2
3
4
5
1
2
3
4
1
2
3
4
5
1
2
3
4
クリフハンガー
トレジャーハント
ツインループ
輝度変化検知
トレジャーハント部分の区間構成
ツインループ部分の区間構成
輝度変化強度
光センサ輝度
光センサ輝度
600
500
400
300
200
走行結果
時間（秒）
0
1
2
輝度変化強度
4000
2000
0
-4000
-2000
検知
光センサ輝度
600
500
400
300
200
輝度変化強度
4000
2000
0
-4000
-2000
走行結果
時間（秒）
0
1
2
検知
検知
トレジャーハント
ツインループ

## Slide 5
点線スリット分走行 or 白以外検知
1回転
難所攻略（新ショートカット）
５
片輪ターン
倒立振子制御ライブラリは、通常は片方の車輪を固定させるような指定はできず、片輪ターンは実現できません。ですが、ライブラリの使い方を工夫することで、片輪ターンを実現しました（※） 。
具体的には、モータPWM出力値を算出している倒立振子制御ライブラリのロジックの仕組みを利用し、ライブラリからの出力値を入力値にフィードバックさせます。このため、ライブラリを改変する必要はありません。
（※）出力値は次回の入力値に反映されるため、今回と次回のデバイス状態が異なると、算出結果も変わり、固定する車輪のモータPWM出力値を完全に相殺することはできません。しかし、4ミリ秒という極めて短い周期で呼び出される特性上、今回と次回のデバイス状態は近似しており、モータPWM出力値もおおよそ近い値となるため、ほぼ相殺され固定した状態が実現できます。
■右片輪ターン時
固定する左車輪のモータPWM出力値を次回の旋回命令値から減算することで実現できます。
※左片輪ターン時は、固定する右車輪のモータPWM出力値を次回の旋回命令値に加算します。
ブロック線図
新ショートカットの点線は、通常のエッジ走行ではスリット部分でラインを外れてしまいます。私たちはその問題を、その場で回転（ターン）できるNXT走行体の特徴を生かして解決します。
その走りはまさに、ターンして進むバレリーナのようです。
点線は左右にカーブしているため、エッジ部分のスリット幅は一定ではありません。そんな場合でも問題なく走行を続けます。
バランサ
（倒立振子制御）
－
＋
左モータPWM 出力値
右モータPWM 出力値
走行速度
（前後進命令値）
旋回速度
（旋回命令値）
白検知
左片輪ターンすることで右に旋回し、白を検知します。
白以外検知
右片輪ターンすることで左に旋回し、白以外を検知します。
点線のスリット分走行するまで、もしくは、白以外を検知する（次のマスに届く）まで直進します。
すり抜け前の状態に戻すため、1回転分ターン（※）します。
（※）実際には、左片輪ターン時にオーバーしたターン分をプラスすることでエッジに対し平行な状態に戻します。
すり抜け検知
右片輪ターンを始め、1/4回転した時点で点線をすり抜けたと判断します。
一定距離ターンなし
一定距離ターンがないことで点線を超えたと判断します。
■すり抜けなし
点線の左カーブでは、スリット部分をすり抜けないこともありますが、そんな場合も大丈夫。
■連続すり抜け
点線の右カーブでは、スリット部分を連続ですり抜けることもありますが、そんな場合も大丈夫。
こんな場合も大丈夫！
田町レーシング
攻略の方針
NXT走行体だからこそできるオリジナリティのある走りを目指しました。
バランサ
（倒立振子制御）
左モータPWM 出力値
右モータPWM 出力値
走行速度
（前後進命令値）
旋回速度
（旋回命令値）
■通常時
片方の車輪を固定させるような指定はできません。
ポイントは、ターン終了時にすり抜け前の状態に正確に戻ることです。その実現のために、片方の車輪を固定して回転します。片輪を固定している限り、モータ個体差やバッテリ残量に依存することなく、常に均一な円運動を行うことができます。
光センサの軌道
バレリーナ走行
新ショートカット
点線スリット分走行
白以外検知
（次のマスに届いた）
くるっ
くるっ
くるっ
1
2
3
4
5
6