## Slide 1
経路ごとに最適な走りをすることが重要
ロボットが走行するコースは直線、カーブ、坂道、難所といった様々な特徴をもつ経路により構成されています。各経路を走破するためには、経路の特徴を整理し、その特徴に応じた実現可能な走破戦略を立案する必要があります。
そこで経路と走破戦略の関係を整理し、実現すべき基本機能や実装すべき技術要素の整理を行いました。
②ユースケース分析
③走破戦略の検討
コース上の特徴のある場所を１つの経路と捉えると、
コースは複数の経路が繋がったものと考えられます。
経路ごとに最適な走行戦略を採用することが重要です。
①ドメイン分析
ユースケースモデル
ユースケース名 | 概要
キャリブレーションする | 走行開始直前に、ロボットにコース状態を把握させるため、黒、白、灰の各色の輝度を光センサーで計測して記録する。合わせて、ロボットが垂直状態にあるときのジャイロセンサのオフセット値を計測して記録する。
走行ログを収集する | 走行中のロボットの状態 (モータエンコーダ、ソナーセンサ、光センサ、ジャイロセンサ等) を、開発用PCに送信して記録する。
安全に停止する | ロボットが走行中に転倒した場合、両輪の駆動モータを2秒以内に停止する。
アウトコース
コース
経路1
(スタート)
経路3
(急降下)
経路4
(ミステリー)
経路5
(最終カーブ)
経路6
(坂道)
（インコースの例）
経路
経路2
(エニグマ)
コース上の経路ごとに
最適な走破戦略を検討
ドメインモデル
インコース
※主要なユースケースのみ記述します
ユースケース名 | コースを走破する
アクター | 競技者
事前条件 | ロボットは倒立状態にある ロボットがラインのエッジ上に直立状態で置かれている ロボットのキャリブレーションが終了している
事後条件 | ロボットは倒立状態にある ロボットはコースの走行が完了している
基本系列 | 1．アクタは、システムに対して走行開始の指示をする(※1) 2．システムは、経路を走行する 3．システムは、経路の終了を認識する (2～3をゴール地点に到達するまで繰り返す) 4．システムは、ゴール地点通過後に停止する
備考 | (※1)タッチセンサーを押下する
要求図を使って、「コースを走破する」ユースケースから「経路を走破するための基本的な機能要件」、「考慮すべき設計制約」を整理し、取りうる最適な技術要素を抽出しました。
要求図による分析
目次的なものを入れる（中原）
ドメイン分析・要求分析
1
田町レーシング
POINT
POINT
「コースを走破する」ためには、経路の路面状況を正しく認識し、その状況にあった走行（駆動）をすることが重要です。そこで、認識系と駆動系の２つの視点から経路を走破するための基本機能を抽出しました。
これら基本機能の組み合わせで全経路を走破できるかどうかをアクティビティ図を併用しながら検討しました。
→（詳細はシート②参照）
基本機能（駆動系）
路面状況に合った最適な走りを実現する機能です。
基本機能（認識系）
経路の路面状況を正しく認識する機能です。
機能要件を満たす実装すべき
技術要素

## Slide 2
要求図で抽出した機能要件と技術要素で全経路を走破できる
要求図では全経路を走破するための基本機能を整理しました。ここでは、実際に抽出した基本機能を組み合わせることで、走行体が全ての経路を走破できることをアクティビティ図で確認しました。合わせて各走破戦略のリスク要因を抽出して、リスクを回避するための対策を検討しました。
175cm
直進する
20cm
直進する
90度左に旋回する
25 cm
直進する
(イン/アウト) ガレージイン
アウトコースの場合
インコースの場合
(共通) 坂道
＜走破戦略＞
ゴールゲート通過後、直進移動と旋回でガレージ・イン停止エリアまで到達する。
＜リスク対策＞
意図しない場所への到達を防ぐため、方位・移動距離をエンコーダ値から計算して、高い精度で移動する。
正確に直進できるように方位でモータ制御量を補正する。
エッｼﾞ走行する
170 cmエッジﾞ走行する
＜走破戦略＞
坂道の傾きに合わせた速度で走る。
＜リスク対策＞
坂道からの急加速で走行体が不安定になることを防ぐため、ジャイロセンサで頂上への到達を認識し、傾きに合わせて速度調整する。
(イン) エニグマ・デコーディング
左に90度回転する
16cm
直進する
直進する
衝立の位置を認識する
360度
旋回する
＜走破戦略＞
1個目と2個目の衝立を正確に検知するため、2個の中央地点で360度旋回しながら、ソナーセンサで衝立の有無を検知する。
倒立制御と衝立の検知はタスクを分ける。
＜リスク対策＞
意図しない場所への到達を防ぐため、方位・移動距離をエンコーダ値から計算して、高い精度で移動する。
正確に直進するように方位でモータ制御量を補正する。
ソナーセンサのタスクは40ms周期で動くため、検出モレが起きない程度の低速度で旋回する。
(アウト) シーソー
エッジ走行する
＜走破戦略＞
シーソーと路面の段差を片輪ずつ乗り越える。
＜リスク対策＞
急加速で走行体がバランスを崩さないように、シーソーの傾きに合わせて速度調整する。
バランスを崩すことを防ぐため、片輪ずつ段差を乗り越える。
(イン) ミステリーサークル
経路を
選択する
(アウト) 階段
58 cm
直進する
A→Dと進む場合
左に90度
旋回する
50 cm
直進する
左に90度
旋回する
108cm
直進する
右に90度
旋回する
40 cm
直進する
レーンに
復帰する
＜走破戦略＞
直進移動と旋回で指定ルート通りにゲートを通過する。
＜リスク対策＞
指定外ゲート通過を防ぐため、方位・移動距離をエンコーダ値から計算し、高い精度で移動する。
正確に直進できるように方位でモータ制御量を補正する。
左片輪だけ段差を登る
エッジ走行する
＜走破戦略＞
段差を片輪ずつ乗り越える。
＜リスク対策＞
両輪で段差を乗り越え、バランスを崩すことを防ぐため、片輪ずつ段差を乗り越える。
(共通) 難所以外
＜走破戦略＞
直線では輝度のPID制御、カーブでは曲率のPID制御を使い、速度を維持したままでエッジに沿って走行する。
＜リスク対策＞
モータ回転開始直後は曲率計算がうまくできないため輝度PID制御を利用する。
右片輪だけ階段を登る
[YES]
[NO]
レーンのエッジに沿って高速で走行する
右片輪だけ段差を登る
(共通) 経路の切り替え
現在の走行を継続する
次の走行に切り替える
[NO]
＜走破戦略＞
経路ごとの特性（輝度・移動距離・方位）を経路切り替えに利用する。
＜リスク対策＞
経路切り替えの誤判断を防ぐため、その経路の特性（輝度・移動距離・方位）を複数組み合わせて使う。
傾きに合わせて速度調整する
[NO]
目次的なものを入れる（中原）
走破戦略の全体像
2
田町レーシング
[YES]
左片輪だけ階段を登る
エッジ走行する
[YES]
レーンを見つけたら復帰する
[NO]
<decisionInput>
登りの段差を認識したか？
<decisionInput>
下りの段差を認識したか？
傾きに合わせて速度調整する
<decisionInput>
傾き変化が規定値以上か？
[YES]
[NO]
<<decisionInput>>
輝度・移動距離・方位が指定範囲にあるか？
[YES]
<<decisionInput>>
傾きが指定値を超えているか？
<<decisionInput>>
登りの段差を
認識したか？
[NO]
<<decisionInput>>
段差を2回乗り越えたか？
[YES]
[NO]
[YES]
経路に合わせて、
移動距離を変更する
エッジ走行
する
<<decisionInput>>
下りの段差を
認識したか？
[YES]
[NO]

## Slide 3
パッケージ | 概要
走破戦略 | コースを走破するための骨格となるクラス、パッケージを まとめる
コース | 戦略に基づきコースを分割したクラスをまとめる
終了条件 | 経路、区間の終了を判定するクラスをまとめる
走法 | 様々な走行を実現するクラスをまとめる
キャリブレーション※ | キャリブレーションを行う際に必要となるクラスをまとめる
難所攻略 | 特定の難所を攻略する際に必要となるクラスをまとめる
UI | 利用者との境界を抽象化したクラスをまとめる
外部環境 | 外部環境を抽象化したクラスをまとめる
デバイス | 実行環境が提供する入出力用のクラスをまとめる
ロギング※ | 走行ログを取る際に必要となるクラスをまとめる
各パッケージの概要です。経路を走破するために必要となる様々な概念を「走破戦略」パッケージでまとめました。
機能を実現する普遍的な基本構造を整理する
ドメイン分析、要求分析で整理した結果を元に機能を実現するためのクラスの抽出、関係の整理を行いました。
要求図を元に必要となる技術要素を具体化しました。パッケージ分割により全体の構造を整理しました。
構造の分析では骨格となる「普遍的な基本構造」を整理し、走破する経路ごとに異なる戦略や将来的に追加が想定されるクラスなどの変動箇所の切り分けを行いました。
①パッケージ構成
②基本構造
経路、走破戦略の違いに依存しない、普遍的な基本構造を整理しました。 ドメインモデルの「走破戦略」クラスが持つ責務は、分析モデルでは「経路」「区間」「走法」クラスに責務分担しました。
③終了条件詳細
⑤難所攻略の拡張
④走法詳細
クラス | 責務
コース | 走行する一連の経路を保持し、 走行の開始をおこなう
経路 | 経路を走破するための戦略を 構築、実行する
区間 | 特定の走法を行う一定の幅 （時間的、物理的）を実現する
終了条件 | 区間の終了を判定する
走法 | 区間ごとの特定の走法を 実現する
UI | 利用者との境界を抽象化する
走行体 | ロボットの状態、振る舞いを 抽象化する
各デバイス | 入出力デバイスを実現する
基本構造を構成するクラスの
責務をまとめました。
「走行体」クラスにより実現される技術要素
「路面」クラスにより実現
される技術要素
「衝立」クラスにより実現される技術要素
移動距離計
方位計
輝度計
曲率計
近接距離計
モータ制御量の補正
傾斜計
区間の終了は距離、色、旋回角度などで判断できます。更なる条件の追加はサブクラスの追加により基本構造を変えることなく対応可能です。
経路や区間などのコースの概念と、走法の概念を切り 分けて、走法の独立性を確保しつつ、コースの概念の サブクラス化で難所攻略への拡張を実現しています。
区間ごとの走行は直進や旋回といった 基本的な行動で実現されます。更なる走法の追加はサブクラスの追加により基本構造を変えることなく対応可能です。
「PID制御方式」
クラスにより
実現される
技術要素
輝度PID制御
曲率PID制御
方位PID制御
サブクラス化の狙い
「経路」クラスのサブクラス化により、動的に経路を選択する機能を追加します。
「区間」クラスのサブクラス化により、走行中に障害物を検知する機能を追加します。
目次的なものを入れる（中原）
構造分析
3
田町レーシング
POINT
POINT
POINT
「ピボットターン走法」クラスにより実現される
技術要素
ピボットターン
※キャリブレーションパッケージ、ロギングパッケージ内の
クラスについて、本シートでの掲載は割愛します。

## Slide 4
マルチタスクによる
並行処理
基本構造の実現可能性を検証する
構造分析で整理した普遍的な基本構造で、「コースを走破する」機能の実現可能性を検証しました。
経路ごとに異なる走破戦略を用いた場合でも、基本的な振る舞いが変わることなく実現できることを検証しました。
分析終了後の設計の方針として、エニグマ解読の際にマルチタスクで処理を行うことの妥当性についても検証しました。
③ 経路2（エニグマ）
の振る舞い
経路2のように、複数の走法を組み合わせることで走破する経路は、走法ごとに区間に分割します。
経路内に複数の区間が存在する場合でも、その区間の数だけ経路内の基本的な振る舞いパターンを繰り返すという考え方で走破できます。
駆動タスク
衝立検出タスク
＜タスクを分割した理由＞
走行体を倒立して走らせるために必要な周期(4msec)と、ソナーセンサが障害物を正確に読みとるための周期(40msec)が異なる。
両制御間に関係性はない。そこで、制御ごとにタスクを分割し、周期を独立させることで、一方の周期の変更が他方に影響を及ぼさないようにしたい。
＜共有資源の排他制御＞
データの更新は「衝立検出タスク」のみであるため、更新の衝突は発生しない。
よって排他制御は不要。
＜タスクの優先度＞
衝立の検出モレを防ぐために、タスクの優先度は 衝立検出タスク > 駆動タスク とする。
駆動タスクが中断された際も、衝立検出タスクの処理時間は極めて短いため、駆動タスクによる倒立制御に影響を及ぼすことはない。
経路3（エニグマ）
+ 区間1
+ 終了条件：方向
+ 走法：旋回
+ 区間2
+ 終了条件：距離
+ 走法：直進
+ エニグマ区間
+ 終了条件：方向
+ 走法：旋回
+ 区間4
+ 終了条件：色
+ 走法：直進
経路1（スタート）
経路2（急降下）
② 経路1（スタート）
の振る舞い
基 本 系 列 | 1．アクタは、システムに対して走行開始の指示をする 2．システムは、経路を走行する 3．システムは、経路の終了を認識する (2～3をゴール地点に到達するまで繰り返す) 4．システムは、ゴール地点通過後に停止する（※）
すべての経路を走破するための基本的な振る舞いです。経路の切り替え、経路内の振る舞いは、すべての経路に適用される基本パターンです。
エッジ走行を行い、一定の距離を進むと、区間・経路が終了となります。経路の「走破する」以降の流れは経路内の基本的な振る舞いパターンと同じです。
① 基本的な
振る舞い
経路内の
振る舞い
パターン
経路切り替えの
振る舞い
パターン
（※）「ゴール地点通過後の停止」は特殊な
区間と捉え左図では表現していません。
経路1（スタート）
+ 区間1
+ 終了条件：距離
+ 走法：エッジ
経路2（エニグマ）
基本的な振る舞いの
繰り返しで実現可能
衝立の探索は区間をサブクラス化することで実現可能。
走法を変更せずに、探索機能の追加が可能。
目次的なものを入れる（中原）
振る舞い分析
4
田町レーシング
POINT
POINT
POINT
「コースを走破する」ユースケースの基本系列

## Slide 5
①カーブで限界速度を維持する
輝度PID制御を用いたエッジ走行では、高速でカーブを走行する際にレーンのエッジを正しく追従できず走行が不安定になる問題があります。
「難所以外を高速で走破する」という要求を満たすためにこの問題の原因を分析し、高速にカーブを走行する仕組み「ハイブリッドPID制御」による走行タイムの短縮を実現しました。
②段差を認識する
⑤正確に直進する
坂道の上り、下り、シーソー、階段の難所では走行体の傾き状態が不安定になります。この不安定な状態を正しく検出することが2010年度コース走破の鍵となります。
走行体が正確に直進するために、直進開始直後の方位を常に維持するようにPID制御を採用しました。
曲率 =
目標値 =0
目標値 = -0.6
目標値 = 0.6
カーブの走行速度が、輝度PIDのみの場合に比べ、約２０％の高速化を実現しました！
：左モータ回転角度変化量
：右モータ回転角度変化量
走行ログを観察すると目標曲率を目指して走っていることが分かる
④段差を乗り越える
走行体のタイヤを片輪ずつ動作させる「ピボットターン」を導入することで段差を確実に走破します。
走行体が段差や坂道の頂上に差し掛かるとジャイロセンサの値がオフセット値から大きく振れます。
この「振れ」の一定期間の変動量を調べることで不安定な状態を正しく認識することができます。
目次的なものを入れる（中原）
コース走破を実現する技術要素
5
田町レーシング
左カーブ
右カーブ
ノイズを減らすため、
今回は800ms間隔
のモータ回転角度変
化量を曲率計算の入
力に利用しました。
アウトコース（難所なし）の走行ログ
曲率計算
左記計算式を用いて走行ログからレーンの観察曲率を計算
曲率を維持する操作量を考慮すること
で、速度を上げてもS字カーブを確実に
追従させることに成功！
曲率の異なるカーブごとに
観察曲率を目標値に設定
①カーブの外側を走るとき
②カーブの内側を走るとき
分析
検証
仕組み
エッジを目指す
操作量（右図 ）
輝度PID制御
曲率維持を目指す
操作量（左図 ）
曲率PID制御
高速でカーブを曲がりきるための
操作量（上図 ）
ハイブリッドPID制御
レーンが曲がっていると
①のときは、輝度PIDで出力した
操作量ではエッジを追従する には不十分です。
②のときは操作量が過剰になりレーン内へ大きく入り込んでしまいます。
問題
カーブごとに目標値となる曲がり具合（曲率）を設定します。走行時にはPID制御によりその曲率を維持する操作量を算出し、輝度PIDによる操作量と合わせて最終的な操作量を決定します。
解決方針
※スタートや、モータ停止後に走行を開始するときはモータ回転角度が
0になる結果、分母が0になってしまいます。そのため、スタートの時等
は輝度PIDのみを使った走行を行います。
階段となりの
S字カーブ
③路面の傾斜の変化を認識する
パラメータ調整
シーソー、階段の入口の段差では走行体は
一瞬「前傾」になる。
→ジャイロセンサはオフセット値から正の方向に振れる
シーソー
階段
坂道
走行
オフセット値
オフセット値
坂道の下りでは走行体は
一瞬「後ろに倒れそうに」になる。
→ジャイロセンサはオフセット値から負の方向に振れる
傾き条件クラスのインスタンスの閾値を変更することでこれらの検知に対応できます。
人間が階段を上がるときのことを考えてみてください。
片足を地面に接して体を支え、もう一方の足を上げることで階段を上がります。この片足を軸とすることにより、安定した動作がおこなえます。
これをヒントに、走行体に同じ動きをさせることを考え、片輪固定で旋回する「ピボットターン」を段差攻略に採用し、高い成功率を実現しています。
ピボットターンで上った場合
両輪で上った場合
段差
左片輪動作
右片輪動作
段差
右タイヤ
左タイヤ
左ピボットターンで
30度旋回
右ピボットターンで
30度旋回
ピボットターンの動き
ピボットターンは抜群の安定性！
両輪で段差を上るときと比べて安定性は一目瞭然です。
左右モータで7%の出力の誤差
があったが、方位に対するPID
制御を用いた結果0.7%程度まで
修正された
解決手段